Príloha č. 1 Výzvy na predloženie ponuky/kúpnej zmluvy

Technická špecifikácia tovaru

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA TOVARU

Názov projektu: 	Inovácia produkčného procesu – významné zlepšenie produkčnej

činnosti ZÁMOČNÍCTVA RÜCKSCHLOSS

Predmet zákazky: 	Horizontálne vyvrtávacie obrábacie centrum

Údaje navrhovateľa/uchádzača:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

Vypracoval:

Údaje vyhlasovateľa:

Obchodné meno: Roman Rückschloss - ZÁMOČNÍCTVO RÜCKSCHLOSS

Sídlo: Zigmund šachta 13, 96901 Banská Štiavnica, Slovenská republika

IČO: 30462185

| Horizontálne vyvrtávacie obrábacie centrum |
| --- |
| Typové označenie: Obchodné meno výrobcu: |
| Základ stroja | Požadované parametre: | Požadovaná hodnota: | Hodnota v ponuke: |
|  | Horizontálne vyvrtávacie obrábacie centrum | áno |  |
|  | Priečny posuv stola (os X) | min. 1150 mm max. 1250 mm |  |
|  | Pozdĺžny posuv stola (os Z) | min. 900 mm. max 940 mm |  |
|  | Zvislý posuv vreteníka (os Y) | min. 1000 mm max. 1100 mm |  |
|  | Rozmer upínacej dosky otočného stola | min.1000 mm max. 1100 mm x min.1100 mm max. 1120 mm |  |
|  | Priemer pracovného vretena | 100 mm |  |
|  | Vzdialenosť čela vretena od osi stola | min. 1000 mm max. 1050 mm |  |
|  | Výsuv pracovného vretena (os W) | min. 600 mm, max. 710 mm |  |
|  | Nástrojová dutina pracovného vretena ISO 50 (SK 50) | áno |  |
|  | Maximálne otáčky pracovného vretena | min. 2300 ot./min. max. 2350 ot./min. |  |
|  | Krútiaci moment vretena (S1) | min. 1640 Nm, max.1650 Nm |  |
|  | Krútiaci moment vretena (S6) | min. 2000 Nm, max. 2050 Nm |  |
|  | Nosnosť stola | min. 2800 kg, max. 3000 kg |  |
|  | Výkon hlavného motora | min. 18 kW, max. 20kW |  |
|  | Kontinuálne polohovanie v rotačnej osi B | áno |  |
|  | Riadiaci systém Heidenhain | áno |  |
|  | Spevňovacia príruba vretena | áno |  |
|  | Klimatizácia elektrorozvádzača | áno |  |
|  | Chladenie nástrojov vonkajším okruhom a stredom vretena min. tlak 10 Bar | áno |  |
| Príslušenstvo | Názov príslušenstva: | Typové označenie a obchodný názov výrobcu: (doplňte) | Požadovaný parameter: | Hodnota v ponuke: | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť, poznámka |
|  | Softvér pre CAD/CAM | Áno | Umožňuje konverziu súborov DXF do NC |  |  |
|  | Obrobková sonda | Áno | Bezkábelový prenos dát |  |  |
| Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia | Dodanie zariadenia na miesto realizácie | Doprava zariadenia do výrobného areálu zadávateľa až na miesto finálneho osadenia. |
|  | Inštalácia zariadenia s uvedením zariadenia do prevádzky | Inštalácia, t.j. umiestnenie a upevnenie zariadenia podľa pokynov zadávateľa, zaškolenie obsluhy. |

1. Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky vyhlasovateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky.

2. Čestne prehlasujeme, že akceptujeme podmienky kúpnej zmluvy.

V …………………….., dňa …………………………..                 .............................................

Navrhovateľ/uchádzač